## Slide 1: Camera测试
1、测试准备工作
2、测试工具的使用以及注意事项
3、做出理想的报告

## Slide 2: 测试准备工作
测试之前，我们需要对新产品的镜头模组有所了解，是什么型号，例如OV13850,是固焦还是变焦，固焦的焦距是多少，还有像素，以及在测试当中所需要知道的视场角的大小
开始测试，拿到手机后首先需要观察的是镜头是否安装正确，公司自己组装的很有可能会出现歪斜的情况，这对测试会有很大的影响
测试之中，在测试的时候，需要做的第一件事就是擦拭镜头

## Slide 3: 测试工具的使用

## Slide 4: DNP灯箱使用注意事项
使用时请保证在黑暗环境下使用，关闭实验室的灯
该灯箱是用来测试lens shading和color shading，在测试的时候，注意用干燥的手帕擦拭一下灯箱表面，以免有灰尘对测试结果造成影响
测试时先打开DNP灯箱，需要预热10分钟左右再进行测试，测试完毕之后确定短时间内没有其他需要用则可以关闭，最好不要经常性的开关灯箱

## Slide 5: X—rite灯箱

## Slide 6: X—rite灯箱
在打开灯箱后，可以再LED处选择所需要测试的光源，我们需要测试的光源有D65、CWF、TL84、A光
在每一种光源测试完毕，切换为下一光源的时候，请务必等待30s左右，让灯管进行预热
测试完毕后请务必将灯箱关闭，灯管只有400h的工作时间

## Slide 7: 24色色卡

## Slide 8: 灰阶卡

## Slide 9: IOS12233 解析力测试卡

## Slide 10: 畸变卡

## Slide 11: 做出正确的测试报告
除了正确的使用工具拍摄出需要的图片，我们还需要对图片进行分析并做出报告反馈给开发人员
测试报告的链接如下：
\\10.0.0.89\qa\camera效果相关\camera 客观测试模板

## Slide 12: 摄像头硬件测试
硬件
解析力
视场角
鬼影与杂光
畸变

## Slide 13: 摄像头软件测试
Shading测试
其他软件方面的测试

## Slide 14: Shading测试问题图片

## Slide 15: 后续的调试循环
开发修改
新版本
测试

## Slide 16: 软件的六张图片

## Slide 17: 报告的注意事项
在报告中，需要填写手机和摄像头的硬件信息，以及当前软件的版本，以便以后能更好得跟踪
在发送报告的时候，尽量不要只复制粘贴发送一个过去，在发送报告的时候尽量给出自己的意见或建议，这样也可以在工作当中提升自己